B	SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA

Názov stavby		:  Obecný úrad a kultúrny dom Staškov

Miesto stavby		:  KN 111/1 k.ú. Staškov

Súpisné číslo stavby	:  588

Charakter stavby	:  Zníženie energetickej náročnosti budovy

Forma výstavby	:  Dodávateľská

Investor		:  Obec Staškov

Hlavný projektant	:  Ing. Milan Kožák, aut. inž.

1.	CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA STAVBY

1.1.	Zhodnotenie polohy a stavu staveniska

Riešené územie sa nachádza v centre obce Staškov v zastavanom území obce. Prístup na stavenisko je z hlavnej cesty na všetky strany existujúceho objektu bezproblémový.

Nachádzajú sa tu jestvujúce spevnené komunikácie, ktoré budú pri realizácii stavby slúžiť ako prístupové a zásobovacie komunikácie.

1.2.	Vykonané prieskumy

Na predmetnom pozemku boli vykonané nasledovné prieskumy:

- obhliadka staveniska hlavným projektantom a projektantami jednotlivých profesií

- vizuálne zhodnotenie stavebno-technického stavu

1.3.	Použité mapové, geodetické a iné podklady

Na spracovanie projektovej dokumentácie boli použité tieto podklady:

- objednávka investora,

- projektová dokumentácia z r.2012 a r.2013

- kópia z katastrálnej mapy

- kópia z katastrálnej mapy

1.4.	Príprava pre výstavbu

Príprava pre výstavbu bude spočívať hlavne v dočasných alebo trvalých prekládkach existujúcich slaboprúdových vedení umiestnených na fasáde objektu. Ďalej budú preložené držiaky na vlajky, kamerový systém, vonkajšie svetlá, EPS, rozhlas a ďalšie potrebné zariadenia na fasáde.

2.	URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNO – TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVBY

2.2.	Zdôvodnenie urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno–technického riešenia stavby

Pri návrhu objektu sa vychádzalo z požiadaviek investora s prihliadnutím na okolitú zástavbu tak, aby objekt po zrealizovaní stavebných úprav v riešenom území nepôsobil rušivo.

2.3.	Riešenie dopravy

Objekt je v súčasnosti napojený vyhovujúcim spôsobom na dopravnú infraštruktúru a teda projekt nerieši otázku dopravy.

2.4.	Starostlivosť o životné prostredie

Dokončená stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie, pretože jej funkčná náplň je administratívna budova, resp. kultúrno-spoločenský objekt . Pri jej prevádzke sa nepredpokladá so vznikom škodlivín, s výnimkou spalín z plynových kotolní.

Odpadové látky budú mať charakter prevažne bežného komunálneho odpadu.  Vzniknuté odpady budú likvidované podľa druhu a kategórie odpadu, v prípade nutnosti oprávnenou organizáciou, v zmysle platného zákona o odpadoch, o čom budú poučení všetci pracovníci.

Ochrana stavby proti hluku z dopravy a iných zdrojov je riešená použitím okien a ostatných konštrukcií s potrebnou nepriezvučnosťou.

Stavebné, priestorové, vnútroklimatické a akustické riešenie je navrhnuté v zmysle požiadaviek na tento druh objektov.

Ochrana proti hluku z prevádzkových zariadení je riešená odhlučnením týchto zariadení a použitím stavebných konštrukcií s potrebnou nepriezvučnosťou.

Nie sú známe žiadne iné negatívne vplyvy pôsobiace na stavbu v rámci jestvujúceho životného prostredia.

PREDPOKLAD VZNIKU ODPADOV

Počas realizácie a užívania stavby je predpoklad vzniku nasledovných kategórií odpadov (v zmysle Vyhlášky MŽP SR 284/2001 Zz, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov):

- O	ostatné

- N	nebezpečné

Druhy odpadov sú uvedené v príslušných tabuľkách.

ODPADY VZNIKNUTÉ POČAS REALIZÁCIE STAVBY

Kód		Názov odpadu			     Kategória		Nakladanie s odpadom

odpadu							(t)	Spôsob	Odberateľ

15 01 01	obaly z papiera a lepenky				O	0,02	využitie		zberne surovín

15 01 02	obaly z plastov					O	0,05	zhromažďovanie	vhodná skládka

15 01 03	obaly z dreva					O	0,04	zhromažďovanie	vhodná skládka

15 01 04	obaly z kovu					O	0,06	využitie		zberne surovín

15 01 07	obaly zo skla					O	0,01	využitie		zberne surovín

17 01 01	betón						O 	0,10	zhromažďovanie	vhodná skládka

17 01 02	tehly						O	0,30	zhromažďovanie	vhodná skládka

17 01 07	zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc		O	0,20	zhromažďovanie	vhodná skládka

a keramiky

17 02 01	drevo						O	0,10	zhromažďovanie	vhodná skládka

17 02 02	sklo						O	1,00	využitie		zberne surovín

17 02 03	plasty						O	0,20	zhromažďovanie	vhodná skládka

17 04 02	hliník						O	0,01	využitie		zberne surovín

17 04 05	železo a oceľ					O  	0,10	využitie		zberne surovín

17 06 04  Izolačné materiály                                                                   O             0,50        zhromažďovanie     vhodná skládka

17 09 04  zmiešané odpady zo stavieb a demolácii                               O             0,20        zhromažďovanie      vhodná skládka

20 03 01	zmesový komunálny odpad				O 	0,10	zhromažďovanie	vhodná skládka

2.5.	Starostlivosť o bezpečnosť práce a technických zariadení

Rizikové vplyvy technických zariadení budú obmedzené ich pravidelnou údržbou, pravidelnými revíznymi prehliadkami, včasným a správnym odstraňovaním závad, pravidelným školením pracovníkov.

V okolí týchto zariadení budú vybudované a vyznačené požadované bezpečnostné pásma a únikové cesty.

Druhy prostredia sú stanovené v príslušných častiach PD.

Pracovníci a pracovné prostredie budú chránení pred účinkami škodlivín v zmysle platných právnych predpisov a STN.

V potrebných priestoroch budú vybudované príslušné technické zariadenia a plochy pre obsluhu, údržbu a opravy.

Nebezpečné látky budú skladované a manipulácia s nimi bude prebiehať podľa platných právnych predpisov a STN. Všetci pracovníci budú o tom pravidelne školení.

Zákon NR SR č. 330/1996 Zz o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení zákona č. 95/2000 ZZ, doplnený a zmenený zákonom č. 158/2001 Zz a vyhláška č. 59/1982 v znení neskorších predpisov, ustanovuje základné podmienky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Všeobecné povinnosti zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci sú určené v § 8 a v § 8a zákona č. 158/2001 Zz. V zmysle § 6 zákona č. 330/1996 Zz nie sú projektantovi známe žiadne ďalšie neodstrániteľné nebezpečenstvá a ohrozenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ktoré by vyplývali z navrhovaných riešení technológie.

2.6.	Riešenie protikoróznej ochrany a ochrany proti blúdivým prúdom

Protikorózna ochrana podzemných a nadzemných konštrukcií a vedení a ochrana proti blúdivým prúdom bude riešená podľa platných STN.

2.7.	Stanovenie ochranných pásiem

Ochranné pásma nie je potrebné stanoviť.

2.8.	Koordinačné opatrenia

V súčasnosti sa neuvažuje so súbežnou realizáciou inej výstavby v priestore alebo blízkosti stavby.

2.9.	Zariadenie CO a jeho mierové využitie

V zmysle vyhlášky MV SR č. 297/1994 Z.z. o stavebno-technických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany v znení neskorších predpisov, je sa v objekte navrhne v prípade požiadavky jednoduchý úkryt osôb budovaný svojpomocne.

2.10.	Spôsob splnenia požiadaviek na stavbu vyplývajúcich z podmienok územného rozhodnutia

Neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky.

3.	ÚDAJE O TECHNOLOGICKEJ ČASTI STAVBY

V objekte sa nenachádzajú technologické zariadenia.

4.	ZEMNÉ PRÁCE

Zemné práce sa budú vykonávaťv časti sokla, zateplením soklovej časti muriva od upraveného terénu 0,9 m.

5.	PODZEMNÁ VODA

Prítomnosť podzemnej vody nebola zistená.

6.	KANALIZÁCIA

Objekt je v súčasnosti napojený jednotnú kanalizačnú sieť a projekt neuvažuje zo žiadnym zásahom ani rozšírením kanalizácie

7.	ZÁSOBOVANIE VODOU

Objekt je v súčasnosti napojený jednotnú vodovodnú sieť a projekt neuvažuje zo žiadnym zásahom ani rozšírením vodovodu.

8.	TEPLO A PALIVÁ

Projekt rieši rekonštrukciu vykurovania( viď. PD- vykurovanie).

Dokumentácia vykurovanie rieši zmenu stavby pred dokončením - vykurovanie obecného úradu a kultúrneho domu v Staškove. Pôvodný vykurovací systém - pôvodné rozvodné potrubie a armatúry sa zdemontujú. Bude zrealizovaný nový rozvod vykurovania k pôvodným vykurovacím telesám. Vykurovanie objektu bude pomocou jestvujúceho plynového kondenzačného kotla Buderus Logamax GB 112-43 , ktorý je osadený v kotolni objektu v suteréne. Záložný kotol Attack projektant vykurovania odporúča demontovať.

9.	ROZVOD ELEKTRICKEJ ENERGIE

Predmetom riešenia  PD- Elektroinštalácia je rekonštrukcia objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Staškov.

Projekt stavby rieši:

- návrh umelého osvetlenia

- vnútorné silnoprúdové rozvody

- ochranu pred nebezpečným dotykovým napätím živých a neživých častí

- vnútornú ochranu pred prepätím LPS

Bleskozvod bude uložený do chráničiek , ktoré budú pod zaťepľovacím systémom. Blezkozvod bol riešený v predošlej PD a bol schválený v stavebným úradom.

10.	OSTATNÁ ENERGIA

Neuvažuje sa s rozvodmi ostatných druhov energií.

11. 	PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Projekt protipožiarnej bezpečnosti rieši požiarnu bezpečnosť existujúceho objektu po realizácii stavebných úprav tak, aby existujúce vnútorné  protipožiarne riešenie objektu nebolo dotknuté.

Všetky podrobnosti riešenia viď samostatný projekt PO. Zmenou stavby projektant PO konštatuje že zmena stavby je navrhnutá v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami v oblasti ochrany pred požiarmi.

12. 	REGULÁCIA A OVLÁDANIE ZARIADENÍ

Zariadenia sú regulované a ovládané ručne.

13.	INÉ PODZEMNÉ A NADZEMNÉ VEDENIA

Pokiaľ dôjde  k styku s pozemnými vedeniami je potrebné aby generálny dodávateľ stavby si     ich dať vytýčiť, aby nedošlo k ich poškodeniu!

14.	POŽIADAVKY NA NADVÄZNÚ SÚČINNOSŤ STROJOV A ZARIADENÍ

(NIELEN TECHNOLOGICKÝCH)

Nie sú stanovené.

15.	SPÔSOB SPLNENIA POŽIADAVIEK NA STAVBU VYPLÝVAJÚCICH	Z PODMIENOK ÚZEMNÉHO ROZHODNUTIA

Neboli vznesené žiadne zásadné pripomienky.

Čadca, jún  2017                                                                                Ing. Milan Kožák

C  TECHNICKÁ SPRÁVA

1. 	ZÁKLADNÉ UDAJE O STAVBE

Predmetom riešenia je dvojpodlažný objekt s čiastočným podpivničením využívaný ako obecný úrad a kultúrny dom. Objekt sa nachádza v obci Staškov, okres Čadca, kraj Žilinský.

2. 	ZHODNOTENIE JESTVUJÚCEHO STAVU

2.1. 	NOSNÝ SYSTÉM

Nosný systém objektu je tvorený kombináciou nosných stien a železobetónového monolitického skeletu.

2.2. 	OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Obvodový plášť je vytvorený z nehomogénneho muriva tvoreného čiastočne zo škvarových tvárnic a priečne dierovaných tehál hr. 375 mm

2.3. 	VÝPLNE OTVOROV

Na objekte sú osadené pôvodné drevené okná, ktoré sú v nevyhovujúcom stave.

Časť okien v priestore kuchyne, jedálne, vstupnej hale a na poschodí v jednej kancelárii je už vymenená za nové plastové. Vymenené sú aj vstupné dvere do jedálne a vstupné dvere z čela budovy( západná strana budovy).

Únikové bočné  dvere a dvere do suterénnych priestorov sú  v nevyhovujúcom stave.

2.4. 	STREŠNÝ PLÁŠŤ

Objekt je zastrešený novou  valbovou strechou, ktorá bola realizovaná v r.2012.

3. PREUKAZNÉ VÝSLEDKY TEPELNOTECHNICKÉHO POSÚDENIA

OBJEKTU PO NAVRHOVANÝCH ÚPRAVÁCH( viac viď. projektové energetické hodnotenie)

a)Kritérium minimálnych tepelnoizolačných vlastností stavebnej konštrukcie (maximálnej hodnoty súčiniteľa prechodu tepla konštrukcie U) ; fragmenty aj výplne otvorov spĺňajú (U konštrukcií ) v zmysle STN 73 0540/Z1.

b)Kritérium minimálnej teploty vnútorného povrchu (hygienické kritérium) ;detaily aj fragmenty konštrukcií spĺňajú .

c) Kritérium minimálnej priemernej výmeny vzduchu v miestnosti (kritérium výmeny vzduchu), spĺňa pri používaní osadeného mikrovetrania v oknách

d) Kritérium maximálnej mernej potreby tepla na vykurovanie (energetické kritérium) podľa ;

spĺňa (QH,nd < Q H,nd,N) pre ultranízkoenergetické budovy

e) Potreba tepla na vykurovanie s preukázaním predpokladu splnenia energetickej hospodárnosti  budovy (kritérium minimálnej požiadavky na energetickú hospodárnosť budov) spĺňa (QEP <QN,EP) pre nízkoenergetické budovy  a pri používaní technických

prostriedkov definovaných projektom aj pre ultranízkoenergetické budovy.

f) Po aplikácii navrhovaných opatrení v stavebnej časti je možné predpokladať nasledujúce úspory v potrebe tepla:

Potreba tepla (súčasný stav) = 177 773 kWh/a

Potreba tepla (navrhovaný stav) = 63 094 kWh/a

Úspora potreby tepla (pre EHB) = 64,5%

3.1. 	OBVODOVÝ PLAŠŤ

Na zlepšenie tepelnoizolačných vlastností obvodového plášťa je navrhnutý kontaktný zateplovací systém BAUMIT PRO s minerálnou vlnou  s hrúbkou tepelnej izolácie 180 mm.

Navrhovaná zatepľovací systém  je možné nahradiť iným s izolantom z minerálnej vlny, ten však musí mať technické osvedčenie a certifikát preukázania zhody od Technického a skúšobného ústavu stavebného v Bratislave (TSÚS)

Všetky konštrukcie a konštrukčné detaily je nutné vykonávať v zmysle technologických predpisov a technických listov výrobcu daného zatepľovacieho systému.

3.2. 	VÝPLNE OTVOROV

Všetky pôvodné drevené okná , oceľové  a drevené dvere je nutné vymeniť za nové, plastové.

3.3. 	STREŠNÁ KONŠTRUKCIA

Strecha objektu je po rekonštrukcii z r.2012. V tomto návrhu je potrebné doložiť minerálnu tepelnú izoláciu o hr.100 mm. Spolu bude v strešnom plášti 340 mm tepelne izolácie.

3.4. 	ASANAČNÉ PRÁCE

- odstránenie všetkých klampiarskych konštrukcií

- prekládka bleskozvodu

- demontáž existujúcich slaboprúdových vedení kotvených na fasáde

- odstránenie všetkých keramických a kamenných obkladov

- odstránenie starých okien a dverí

- odstránenie  a prekládka kamerového systému

- odstránenie a prekládka rozhlasu

- odstránenie a prekládka držiaka na vlajky

- odstránenie jestvujúci rozvodov teplovodného vykurovania

3.5. 	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Samotnému zatepleniu obvodových stien musí predchádzať podrobná kontrola stavu vonkajšej omietky, v prípade zistenia uvoľnenej omietky je nutné túto odstrániť a nahradiť.

Pred realizáciou je nutné odstrániť z fasády všetky objekty, ako sú napr. satelitné antény, držiaky, káble a pod.

Nové oplechovanie parapetov okien sa zrealizuje až po ich dôkladnom zameraní priamo na objekte z oceľového lakovaného plechu hr. 1,0 mm. Styk s oknom musí byť zabezpečený proti zatekaniu,  napr. silikónovým tmelom.

Všetky vetracie otvory budú opatrené novými plastovými vetracími mriežkami.

Jestvujúce prestupy cez fasádu zachovať, v prípade potreby predĺžiť.

Prevedenie bleskozvodu bude v chráničke , ktorá je na tento účel určená  uložených v úrovni tepelnej izolácie.

Všetky práce a technologické postupy je nutné prevádzať v zmysle technologických predpisov výrobcov jednotlivých materiálov a systémov.

4. 	ENERGETICKÉ ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO STAVU

Všetky uvedené údaje platia pre objekt bežne používaný ako objekt administratívny, t. zn. s okrajovými podmienkami vnútorného a vonkajšieho prostredia . Je nutné dbať najmä v

priestoroch so zvýšenou produkciou vlhkosti, aby nedochádzalo k prekročeniu relatívnej vlhkosti vzduchu v zimnom období nad normové okrajové podmienky. Taktiež je potrebné realizovať útlmy vo vykurovaní v rámci max. 5 °C.

Predpoklad zaradenia objektu z hľadiska celkovej potreby energie je do energetickej triedy „B“. V časti globálneho ukazovateľa – primárnej energie je to energetická trieda „A1“, čo spĺňa požiadavky pre

obnovované budovy v zmysle vyhlášky 324/2016 Z.z aj STN 73 0540/Z1. Viac viď. projektové energetické hodnotenie  vyhotovené spracovateľom Ing. Petrom Mančíkom.

5. 	Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Pri práci je potrebné dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre prácu vo výškach, pre obsluhu príslušných strojov a zariadení a vyhlášku o bezpečnosti práce a obsluhe technických zariadení pri stavebných prácach.

- všetky pracovné a ochranné pomôcky pre zatepľovanie musia byť pripravené pred začatím prác

- udržiavať poriadok na skládke materiálu a v jej okolí

- dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

- ochranné a bezpečnostné pomôcky pravidelne kontrolovať a udržiavať zariadenie v predpísanom stave

- zabezpečovať kontrolu pracovných lešení a stavebných výťahov v zmysle STN 73 8101, STN 73 8107,STN 73 1820

- pri práci s elektrickými prístrojmi je potrebné dodržať ustanovenia STN 34 1010, STN 34 0350,

STN 34 3500

- pracovné čaty musia byť zaškolené odborným pracovníkom pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

V Čadci 06/2017                                                                          Vypracoval:  Ing.  Milan Kožák